| İstenen ürün | Piyasa satış şekli | İhtiyaç duyulan miktar | Ürün özellikleri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Foley Sonda | 1 kutu=10 adet | 2 adet | İki lümenli olmalıdır. Silikon malzemeden yapılmalıdır. 16 F numara, iki karşılıklı delikli, 30±3 cm uzunlukta, 5-15 ml balon kapasiteli olmalıdır. Steril, teker teker orijinal ambalajında bulunmalıdır Uçları açık ve ayrıca iki yan delikleri bulunmalıdır. Paket üzerinde malzeme ve sterilizasyon tarihleri bulunmalıdır. |
| 2. İdrar Torbası | Tekli paket halinde | 2 adet | Geri Dönüşsüz / Tek Yönlü Vana, Kapaklı Konik Giriş Bağlantısı, Yumuşak ve Kink Dayanıklı PVC Borular, Mililitre Cinsi Torba Dereceli , Steril ve Tek Kullanımlık, Boru / Tüp Uzunluğu: 90 cm, 100 cm , Ambalaj: PE Paketi veya Kağıt - Plastik Ambalaj , 2000ml, Anti akım Cihazı ve Çıkışı, Beyaz Zeminli veya Şeffaf Torbalı, Musluklu ve askı deliği bulunmalıdır. |
| 3. İntravenöz kanül | 1 kutu= 50 adet | 50 adet | İnce duvarlı Radyopak çizgili Silikonlu, Düzgün damar girişi sağlayan; iki kademeli yuvarlatılmış kateter ucu ve çift taraflı keskin (back-cut) iğne, Ek doz uygulamaları için port seçeneği, Aseptik, dengeli ve güvenli tutuş, Uzun süreli kullanıma uygun kanat eğimi, Esnek ve yumuşak tespit kanatları, Kan durdurucu ara parça, Luer lock konektör, Pembe renk ve 20 numara, Steril olarak üretilmiş olmalıdır. |
| 4. İntravenöz serum seti | 1 kutu =100 adet | 50 adet | Küçük Damla Odalı Hem İnfüzyon Şişeleri Hem de İnfüzyon Torbaları İçin Uygun Damla Haznesi İçerisinde Filtre Roller Damla Ayarlayıcılı Kapaklı Hava Yolu Steril olmalıdır. |
| 5. Nazal oksijen kanülü | Tekli paket | 15 tane | Medikal PVC Malzemeden yapılmış, Kırılmaya Bükülmeye dayanıklı, İçi kanallı, 2 m hortum uzunluğunda, Standart bağlantı konektöre sahip, Burunu Tahriş etmeyen yapıda, Yumuşak, Dönmeyi engelleyen desteğe sahip olmalıdır. |
| 6. Hemovak dren | Tekli paket halinde | 2 tane | Düşük basınçlı yara drenajı sağlamalı 500 ml – 400 ml kapasiteye sahip olmalı Maksimum toplama için kolay hava boşaltabilme Dren boyutuna göre kesilebilen konektörü bulunmalı |
| 7. Antiemboli çorabı | Tekli paket halinde | 2 tane | Ayak bileği seviyesinde 18-24 mm Hg, Kalf ve uyluğa doğru giderek azalan Beyaz renk Large boyutunda olmalıdır.. ALT BALDIR BİLEK Large 40 - 46 cm 25 - 28 cm |
| 8. Triflo | 1 kutu=1 tane | 2 tane | Ürün.600 cc - 900 cc - 1200 cc saniyede dönüş hızı olan 3 kademesi bulunmalıdır. Kolay temizlenebilmelidir. Kırılmaya dayanıklı olmalıdır. |
| 9. Steril gaz kompres | 1 Kutu=100 adet | 100 adet | 7,5 X 7,5 CM boyutlarında 4 KAT olmaldır. |
| 10. Tıbbi İpek Flaster | 1 kutu=1 tane | 5 adet | 5 M X 10 CM ebatında, Çinko oksitli kauçuk bazlı yapıştırıcı özelliğe sahip asetat ipliğinden üretilmiş olmalıdır. |
| 11. Şeffaf film yara örtüsü | 1 koli=4 kutu 1 kutu =50 adet | 25 adet | Sıvı ve bakteri bariyeri oluşturmalı, Şeffaf olmalı, Hipoalerjik olmalı, Steril ve 10x12 cm ebatında olmalıdır. |
| 12. EKG elektrodu | 1 kutu: 20 paket 1 paket= 50 adet | 4paket= 200 adet | Elektrodlar steril olmalı, Ürün ölçüleri 55 x 55 mm olmalı, Her bir EKG elektrodu tek kullanımlık olmalı, Son kullanım tarihi minimum 1 yıl olmalı. |
| 13. Enjektör 5 cc | 1 koli= 250 adet | 250 adet | Ayrılabilir 3 parçadan oluşmalı, Enjektör 5 cc lik ve steril olmalı. Tek kullanımlık olmalı, 5 cclik tekli blister halinde paketlenmiş olmalı, Non-toksik olmalı ve pirojenik olmamalı, İğne uçları paslanmaz çelikten olmalıdır. Yeşil uçlu olmalıdır. |
| 14. Enjektör 2 cc | 1 koli= 250 adet | 100 adet | Ayrılabilir 3 parçadan oluşmalı, Enjektör 2 cc lik ve steril olmalı. Tek kullanımlık olmalı, 5 cclik tekli blister halinde paketlenmiş olmalı, Non-toksik olmalı ve pirojenik olmamalı, İğne uçları paslanmaz çelikten olmalıdır. Siyah uçlu olmalıdır. |
| 15. Non -steril eldiven | 1 kutu= 100 adet | 200 adet | Non-steril ve pudrasız, Tek kullanımlık, İki ele de uyumlu, Allerjik olmayan, Medium ebatında olmalıdır. |